SIA Jūrmalas Siltums

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes

PROTOKOLS № 1

Jūrmala

2015. gada 15.aprīlī

Sanāksmes vieta: Jūrmalā, Slokas ielā 55a, LV-2015

Sanāksmi vada: Zigurds Starks

Protokolē: Iveta Čivčiša

Sanāksmē piedalās:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Zigurds Starks

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Siliņš

Valdes loceklis: Raitis Arnts

Ieinteresētā piedāvātāja pārstāvji:	Virginijs Tomošaitis AB „Axis Industries”,
	OļegsHaruta SIA „Merks”

Sanāksmi atklāj: plkst. 10:00

Dienas kārtība:

- Atbildēt uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem saistībā izsludināto iepirkumu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve”.

- Dabā apskatīt vietu, kurā tiks realizēts projekts „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve”.

Jautājumi un atbildes.

- Vai projektā ir paredzēts konkrēts transportiera tips (mehāniskais vai hidrauliskais)?

Nē, konkrēts transportiera veids nav paredzēts, transportiera veidu izvēlas projektētājs.

- Precizēt konkrētu vietu, kurā transportierī atradīsies magnēts metāla savākšanu un kurā sietas lielo gabalu atsijāšanai.?

Tehniskais risinājums jāizvēlas projektētājam, pasūtītājs savu vēlmi izteicis Nolikuma specifikācijā punktā 3.1.f.

- Lūdzam precizēt izsludinātā nolikuma punktu 3.1.i,vai bunkuram jābūt no nerūsējošā tērauda?

Jā, tehniskās specifikācijas 3.1. i) punkts netiks mainīta esošā redakcija šādu apsvērumu dēļ.

1) kondensāta rašanās un paaugstināts mitrums no biomasas kurināmā (sevišķi ziemas laikā) ir iespējams gan savienojumā starp kurināmā bunkuru un biomasas katla priekškurtuvi, gan arī pašā bunkurā.

2) visas metāla virsmas būtu jāaizsargā pret koroziju, bet savienojumu ar priekškurtuvi nebūs iespējams aizsargāt ar krāsojumu, jo tas var būt pakļauts lielam karstumam tuvāk priekškurtuvei, tāpēc arī prasība par nerūsējošo tēraudu.

3) kurināmā bunkuru nebūtu lietderīgi prasīt no nerūsējošā tērauda, jo tas palielinās izmaksas, kā arī tā aizsardzība pret koroziju ir iespējama ar atbilstošu apstrādi un krāsojumu, bez riska, ka krāsojumu sabojās karstums.

- Vai ir iespējams mājas lapā ievietot shēmu, norādot vietu, kur siltumtrase tiks pieslēgta pie katlu mājas?

Jā, tiks ievietots.

- Vai paredzētajā katlumājas adresē ir veikta atmežošana?

Jā ir veikta un tuvākajā laikā tiks izrauti celmi.

- Vai projekta izpildes gala datums ir 2015.gada 15. novembris?

Jā.

- Vai drīkst iesniegumam nepievienot izpildes grafiku?

Iesniegumam ir jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti.

- Iepirkuma nolikumā nav iespējams izpildīt punkta 9.1.3. punkta sadaļu par principiālo elektrisko shēmu.

Iepirkuma nolikuma grozījumos minētais punkts tiks izņemts ārā.

Sanāksme beidzas plkst. 11:30

Sanāksmes dalībnieki :

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 					Zigurds Starks

# Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 			Andis Siliņš

Valdes loceklis: 							Raitis Arnts

Iepirkuma komisijas locekle						Iveta Čivčiša